GMINA STARY TARG

ul. GŁÓWNA 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail sekretariat@gminastarytarg.pl

Stary Targ, dn. 29.08.2019 r.

Eco-Team Sp. z o.o.Sp.k

42-202 Częstochowa

ul.Władysława Jagiełły 60

dotyczy: postępowania przetargowego RG.I.271.3.2019 „Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”.

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją techniczną kotłowni na biomasę Wykonawca wykonuje instalację do punktów „A” i „B” wskazanych na schemacie technologicznym.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją techniczną kotłowni na biomasę pompa obiegowa ( poz.8) na schemacie wraz z osprzętem jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem z pomieszczenia kotłowni jest po stronie Beneficjenta

Demontaż istniejącego kotła, wraz z wyniesieniem go we wskazane przez Beneficjenta miejsce w obrębie jego budynku, jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że  dostawa i montaż wkładu kominowego do odprowadzenia spalin jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że  wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie podestu pod kocioł jest w gestii Beneficjenta.

Wykonanie podestu pod kocioł jest w gestii Beneficjenta, jeżeli jego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie gniazda 230 V (do podłączenia kotła) z uziemieniem jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o informację, czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż termostatu pokojowego dla kotłowni?

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż termostatu pokojowego dla kotłowni jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9

Prosimy o informację, czy dla kotłowni na biomasę należy dostarczyć moduł internetowy?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę modułu internetowego. Jednak w przypadku zakupienia modułu przez Beneficjenta instalacji. Wykonawca zobowiązany jest ten moduł zamontować. Podłączenie modułu do internetu jest po stronie Beneficjenta instalacji.

Pytanie 10

Prosimy o informację, czy dla kotłowni na biomasę należy dostarczyć moduł internetowy?

Jak wyżej.

Pytanie 11

Jeżeli  dla kotłowni na biomasę należy dostarczyć moduł internetowy, to czy Wykonawca ma go podłączyć do Internetu Beneficjenta?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę modułu internetowego. Jednak w przypadku zakupienia modułu przez Beneficjenta instalacji. Wykonawca zobowiązany jest ten moduł zamontować. Podłączenie modułu do internetu jest po stronie Beneficjenta instalacji.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenia nowych kotłów będą zawsze realizowane w istniejących kotłowniach.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa i montaż grzałki elektrycznej jest po stronie Beneficjenta.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa i montaż pompy górnej wężownicy wraz z osprzętem jest po stronie Beneficjenta.

Zgodnie z dokumentacją instalacji solarnych dostawa pompy górnej wężownicy (jeżeli jest niezbędna) leży po stronie Beneficjenta. Natomiast dostawa osprzętu pozostałem i montaż całego elementu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 15

Czy dla każdej instalacji solarnej należy dostarczyć moduł internetowy?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przez Wykonawcę modułu internetowego. Jednak w przypadku zakupienia modułu przez Beneficjenta instalacji. Wykonawca zobowiązany jest ten moduł zamontować.

Pytanie 16

Jeżeli dla instalacji solarnych należy dostarczyć moduł internetowy, to czy Wykonawca ma go podłączyć do Internetu Beneficjenta?

Podłączenie modułu do internetu jest po stronie Beneficjenta instalacji.

Pytanie 17

Wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia dotyczącego kotłów na biomasę na warunek o treści: „Wykonawca wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ilości minimum 12 szt. Kotłów centralnego ogrzewania w ramach jednej dostawy.”

Uważamy, że tak postawiony warunek jest wystarczający dla poświadczenia przez Wykonawcę doświadczenia koniecznego do realizacji przedmiotowego zamówienia. Uważamy, że doświadczenie nabyte w ramach jednego zadania w ilości min. Połowy zakresu przedmiotowego zamówienia. Uważamy, że doświadczenie nabyte w ramach jednego zadania w ilości min. Połowy zakresu przedmiotowego zamówienia daje Zamawiającemu należytą gwarancję rzetelności Wykonawcy, który takie doświadczenie posiada.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników (od 3kWp) o prądzie wejściowym 11A/11A na wejścia?

Zamawiający dopuszcza falownik o prądzie wejściowym 11A/11A na wejście.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o rozważenie systemu chłodzenia falowników. Cześć instalacji będzie zapewne montowanych w miejscach o podwyższonej temperaturze co może bardzo negatywnie odbić się na długości życia falownika (jak również i produkcji energii). Z naszych doświadczeń wynika, iż falowniki z samym chłodzeniem konwekcyjnym niestety mają problemy ze skutecznym pozbywaniem się nadmiaru ciepła w pomieszczeniach gdzie jest wyższa temperatura. Lepszym rozwiązaniem jest system oparty na radiatorze i wentylatorze. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku wysokiej temperatury wentylator dodatkowo wspomaga proces oddawania ciepła.

Po analizie możliwych do wystąpienia problemów Zamawiający wymaga aby falowniki posiadały wentylator i radiator.

Pytanie 20

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymagania dla maksymalnej sprawności dla falowników 3 fazowych do 97,1%, oraz 96,2% dla europejskiego współczynnika sprawności.

Zamawiający dopuszcza falowniki o sprawności 96,2% dla europejskiego współczynnika sprawności oraz 97,1% dla maksymalnej sprawności.

Pytanie 21

Prosimy o umożliwienie zastosowania falowników o zużyciu energii w nocy na poziomie 4,5W. Standardem są rozwiązania nawet do 10W.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o poborze mocy do 10W.

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zastosowania falowników o wadze do 22kg.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników do 22kg.

Pytanie 23

Prosimy o informację czy w przypadku zastosowania technologii SolarEdge z optymalizatorami mocy SolarEdge konieczne jest spełnianie parametrów w zakresie maksymalnego napięcia, minimalnego napięcia , liczby mppt oraz ilości przyłączy prądu stałego. W przypadku tej technologii nie występuje korelacja pomiędzy jakością sprzętu a tymi parametrami.

W przypadku technologii konwersji DC-DC z optymalizatorami mocy gdzie cały system dąży do określonego napięcia i niezależnie od liczby modułów podbija go na ustalony poziom, nie mają znaczenia parametry jak maksymalne i minimalne napięcie , liczba mppt oraz ilość przyłączy prądu stałego.

Dla wymienionej technologii i podobnych należy złożyć opis wyjaśniający sposób pracy optymalizatora i falownika.

Pytanie 24

Czy Zamawiający uzna za poprawny wyłącznik prądu stałego wbudowany w falownik, który ma wartości 1,25 krotności maksymalnego prądu. Jest to według normy minimalny parametr dla rozłączników.

Zamawiający uzna za poprawny wyłącznik wbudowany o takiej charakterystyce.

Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie falowników nie posiadających wyświetlaczy. Dołączony zostanie zewnętrzny tablet, na którym będzie można sprawdzać wszystkie parametry pracy instalacji.

Dopuszczalne jest rozwiązanie z zewnętrznym tabletem/wyświetlaczem, który ma informować o parametrach pracy instalacji oraz o błędach.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów monokrystalicznych?

Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne.

Pytanie 27

Prosimy o wykreślenie wymogu w zakresie liczby przyłączy MPPT dla falowników 3 fazowych małej mocy (2+2). W większości przypadków wystarczy układ przyłączy 1+1.

Zamawiający wykreśla wymóg w zakresie liczby przyłączy na MPPT.